    - Расчет конструкции мобильных укороченных антенн       “inverted V” с катушкой в середине полотна

В качестве основной конструкции укороченной антенны inverted “V” выберем антенну с укорачивающей катушкой в середине полотна.

К середине катушки присоединена оплетка кабеля. Включение сигнального провода в катушку производится через один виток (от экрана)- определено экспериментальным путем по минимуму КСВ.

Рис.9.30. Антенна “inverted V” с катушкой в середине полотна.

В связи с тем, что необходимо применять антенны с разной длиной “крыльев полотна” произведем расчет шести основных моделей для следующих длин: 12м;14м;16м;18м;20м;21м.

Расчеты индуктивностей удлиняющих катушек будем производить по методике, изложенной в [20] и, используя график зависимости индуктивного сопротивления удлиняющих катушек от коэффициента укорочения антенны (Рис.9.31.) и результаты сведем в таблицу.

Пример расчета  для длины антенны = 21 м.

  - Длина возможно максимального плеча составляет 10,5 м., т.е. длина всего полотна антенны составляет 21м.

  - Длина волны для частоты 4,28 МГц составит 70,9м. с учетом распространения волны в проводе: 66м. При этом длина полуволнового вибратора для данной частоты составит 33м.

  - Находим А (%) – отношение длины укороченной антенны к полуволновой антенне:

А=21/33=0,64*100=64%

4)        По графику (см.рис.9.31.) находим индуктивное сопротивление (ХL) одного плеча  XL=330 Ом., тогда индуктивное сопротивление полной катушки составит   XL1+XL2=330+330=660 Ом.

5)        Находим индуктивность катушки удлинения:

мкГн

6)       Находим количество витков для намотки, требуемой катушки

индуктивности:

Результаты расчетов для укороченных антенн типа ”Inverted V” с одной удлиняющей катушкой, сведены в таблицу 9.2.

Таблица 9.2. расчетные данные для производства антенн  “inverted V”

с одной удлиняющей катушкой.

| Длина излучателя(м) | Кукорочения | Индуктивн. катушки | Количество витков |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0,363 | 52 | 77 |
| 14 | 0,424 | 44,6 | 66 |
| 16 | 0,484 | 35 | 53 |
| 18 | 0,545 | 28 | 44 |
| 20 | 0,606 | 25 | 40 |
| 21 | 0,64 | 24 | 38 |

Рис.9.31.Зависимость индуктивного сопротивления катушки XL  от коэффициента укорочения антенны и от расстояния от центра антенны до места расположения катушки.